岳阳林纸股份有限公司（原岳阳纸业股份有限公司）

年产40万吨含机械浆胶印印刷纸项目

一、项目基本情况

建设内容：新建一条年产20.4万吨脱墨浆生产线和2条年产20万吨的造纸生产线，配套建设一台260吨/小时多燃料循环流化床锅炉（配置一套60MW抽凝式汽轮发电机组）、污水处理设施、供配电工程，扩建贮煤场，贮灰场等辅助工程依托原有工程。

建设地点：湖南省岳阳市城陵矶

工程投资情况：工程总投资 27.4171 亿元，其中环保投资 20200万元，占总投资 7.4%。

工程变更情况：由原批复新建一台年产40万吨纸机生产线变更为2台20万吨/年纸机组成一条40万吨造纸生产线；新建一条年产34万吨（1000吨/日）废纸脱墨浆生产线变更为一条20.4万吨（600吨/日）废纸脱墨浆生产线；为了达到新的制浆造纸水污染物排放标准，由原批复新建一个50000立方米/日污水处理站变更为新建一个60000立方米/日污水处理站；为了将灰渣进行综合利用，由原批复新建灰渣场一座，变更为新建干灰库和渣库进行收集后直接综合利用。

工程建设情况：工程于2008年4月开工建设，2011年9月竣工完成，2011年9月经湖南省环境保护厅同意项目试生产。

建设单位：岳阳林纸股份有限公司

验收监测单位：中国环境监测总站、湖南省环境监测中心站

环评编制单位：中国轻工总会环境保护研究所

环保设施设计单位：中国轻工业长沙工程有限公司

环保设施施工单位：湖南永清环保股份有限公司 湖南湘达环保工程有限公司、无锡沪东麦斯特环境工程有限公司 普拉克环保系统（北京）有限公司

二、环境保护执行情况

本项目循环流化床锅炉烟气经布袋除尘器、石灰石—石膏湿法烟气脱硫后由150米高烟囱排放；厂区排水采取清污分流方式，雨水通过厂区雨水管网排出；制浆、造纸废水采用厌氧+好氧生化处理及超效浅层气浮深度处理。脱墨污泥作为生物质锅炉燃料，废聚酯网由湖南省环保厅特许经营单位湖南衡兴环保科技有限公司负责运出厂外作综合处理；产生的一般固体废弃物主要包括粉煤灰、炉渣与脱硫石膏，全部综合利用。对各种高噪声源采取了相应隔声降噪措施。

三、验收监测结果

1、水环境

（1）废水

脱墨车间出口排放废水中总铅未检出，符合GB8978-1996《污水综合排放标准》表1标准。

厂总排口废水中pH测值，色度、悬浮物、化学需氧量、五日生化学氧量、氨氮、总氮、总磷排放浓度最大日均值均符合GB3544-2008《制浆造纸工业水污染物排放标准》表2标准；动植物油、石油类、阴离子表面活性剂排放浓度最大日均值均符合GB8978-1996《污水综合排放标准》表4一级标准。

脱墨浆产量为524吨/日，新建工程排水量约为20000立方米/日，单位产品基准排水量为38.2吨/吨(浆)，符合GB3544-2008《制浆造纸工业水污染物排放标准》表2标准。

脱硫系统出口废水中总砷、总汞、总铅最大日均浓度均符合GB8978-1996《污水综合排放标准》表1标准。

灰场排水口废水中pH测值，总砷、总汞、总铅最大日均浓度均符合GB8978-1996《污水综合排放标准》表1标准；悬浮物、氟化物、化学需氧量、氨氮、石油类排放浓度最大日均浓度均符合GB8978-1996《污水综合排放标准》表4一级标准。

新建工程1#雨水排放口废水中pH测值，悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类排放浓度最大日均浓度均符合GB8978-1996《污水综合排放标准》表4一级标准限值的要求。

（2）地下水

灰场周边东挡土墙、西挡土墙观测井地下水中pH、氟化物、砷、汞、铅均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

2、大气环境

（1）锅炉废气

新建260吨/小时锅炉脱硫塔出口废气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物最大排放浓度及烟囱出口烟气林格曼黑度，均符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2003）第3时段标准限值的要求。二噁英平均排放浓度为符合参考标准《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18458-2001）的要求。

（2）无组织排放

厂界无组织排放颗粒物最大监控浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准限值的要求。氨、硫化氢、臭气浓度最大监控浓度均符合《恶臭污染物排放标准》GB14554-93表1新改扩建二级标准限值的要求。

3、噪声

厂界昼、夜噪声测值均符合GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准的要求。

4、固体废物

新建好氧中段废水处理系统剩余污泥及厌氧处理系统剩余污泥浸出液中pH符合GB5085.1-2007《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》标准，铅、汞、砷、镉、镍符合GB5085.3-2007《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》表1标准。

5、环境风险防范

公司制定了《废水处理事故应急响应预案》、《除尘器故障应急预案》、《岳阳林纸股份有限公司环境风险应急预案》，并与当地环境监察部门建立了联动机制。建设了30000立方米的事故排放池一个。危险化学品有烧碱、硫酸、碳酸钙解、双氧水，其贮槽均设有围堰和应急截留设施。污水处理厂的卫生防护距离为40米，周围无环境敏感建筑。

6、污染物排放总量。工程主要污染物排放总量分别为：烟尘150.1吨/年、二氧化硫1012.6吨/年、化学需氧量排放总量分别为1803.9吨/年，满足湖南省环境保护厅核定的总量控制指标。

7、公众调查意见

100%的被调查对象对本项目的环保工作表示满意或较满意。

四、联系人及联系方式

1、验收监测单位：冯亚玲：13691265108

2、建设单位：李明：18673179108