关于岳阳林纸股份有限公司年产40万吨含机械浆胶印印刷纸项目竣工环保验收

整改情况的报告

2013年8月7-8日，环境保护部华南环境保护督查中心组织湖南省环境保护厅、岳阳市环境保护局组成验收现场检查组，对岳阳林纸股份有限公司年产40万吨含机械浆胶印印刷纸项目进行了竣工环境保护验收现场检查， 2013年12月30日环境保护部办公厅下达了环验函[2013]68号《关于岳阳林纸股份有限公司年产40万吨含机械浆胶印印刷纸项目竣工环保验收意见的函》，针对环验函〔2013〕68号文指出的问题，公司积极进行了整改。具体措施如下（整改照片见附件一）：

# 一、危险废物暂存场的规范化整治

针对危险废物（脱墨污泥）暂存场所不规范，下雨时污泥可混合雨水流入雨水沟的问题，采取的整改措施有：

1、在污泥暂存场两侧增加了围墙，防止污泥散落；

# 2、在污泥暂存场库门沿加装防雨棚；

3、在污泥暂存场前方挖了一条水沟连至车间污水沟，防止下雨时污泥流向雨水沟；

4、在暂存场附近建设雨水收集池，附近雨水收集后进废水处理系统。

# 二、环境风险防范措施的完善

由于公司是由建国初期老厂改制发展而来，厂区内可用地有限，项目预留场地狭小，难以另建事故池。为了进一步提高事故应对能力，有效防范环境风险，公司对已建成的高位事故池抽水系统设置了双回路电源，使用柴油发电机作为备用电源，以使事故状态下废水能得到有效收集和处理。突发环境事件应急预案已在岳阳市环境应急与事故调查中心备案。

# 三、厂区雨污分流改造

由于公司原有厂区历经数十年发展，建设缺乏规划，在现有条件下难以对全厂进行全面的雨污分流改造。公司根据实际情况对部分区域进行了改造，包括废纸脱墨车间碎浆工段转鼓尾渣排放（装车）点、半干（混合）脱墨污泥排放（装车）点、污水处理工段斜网渣浆排放（转运）点、混合污泥堆存（装车）点。改造措施是封闭这些区域原有的雨水篦子，增加雨水导流明沟，将初期雨水全部引入脱墨浆废水处理系统处理。

# 四、原有灰渣场的改造

公司对原有灰渣场进行了加固和防渗改造，灰渣场基底进行了平整和处理，填埋了1m厚的粘土作铺垫材料，并经机械压实处理，临江侧设置块石护面及堆石棱体，加强了灰堤的安全性和稳定性。灰渣场做为干灰收集系统检修或故障时的备用系统进行湿法收灰，并将原有灰渣场一分为二，在一边收灰时另一边可以对湿灰进行清运利用。

# 五、环保设施的检修

1、除尘系统：对布袋除尘器进行了维修，共计更换破损布袋及袋笼300余只，并进行了荧光粉检漏试验。

2、脱硫系统：采取的整改措施有冲洗除雾器，降低除雾器差压，消除“石膏雨”现象；更换B循环泵叶轮，增加了循环水量，提高脱硫效率；B氧化风机解体大修检修及疏通塔内氧化风管两根；塔内偏转环及塔壁挖补，进行玻璃鳞片防腐；塔内底部进行人工清洗及滤网疏通。

3、原有锅炉脱硫废水：将原有1-4#锅炉的脱硫废水另行埋设水管送至公司污水处理系统进行处理。

4、事故水池：将事故水池的废水抽入废水处理系统进行处理，仅保留少量水以养护池底。

附件：1.各项整改措施照片

2.应急预案备案表

岳阳林纸股份有限公司

二〇一四年七月十五日

附件一：

各项整改措施照片

一、危险废物暂存场的规范化整治

污泥堆放处两侧围墙，污泥库门增加防雨棚

堆场前开挖的污水收集沟

二、环境风险防范措施的完善

已建成的高位事故池

双回路电源设计图

三、厂区雨污分流改造

废纸脱墨车间碎浆工段废水收集管

脱墨污泥排放（装车）点污水收集沟

浆回收车间废水收集明沟

四、原有灰渣场的改造

灰渣场池壁防渗改造施工

灰渣场改造后现状

五、环保设施的检修

1、除尘系统：

破损布袋及袋笼（1）

破损布袋及袋笼（2）

更换后的布袋及袋笼（1）

更换后的布袋及袋笼（2）

2、脱硫系统：

除雾器冲洗前

除雾器冲洗后

脱硫系统检修（1）

脱硫系统检修（2）

# 3、锅炉废气在线监测系统查阅

在线监测实时数据达标

在线监测历史数据表明烟气可基本实现达标排放

# 4、原有锅炉脱硫废水

脱硫废水改道施工（1）

脱硫废水改道施工（2）

附件二：

应急预案备案登记表

突发环境事件应急预案备案登记表

# Text boxes

新埋设的废水收集管

废水和附近雨水经收集明沟引至废水处理系统处理